Word 4

``Réflexion loss`` ou ``mismatch loss``

Ce paramètre nous indique de combien, en dB, la puissance incidente  est supérieur à la puissance absorbée  par la charge  ( en watt)

Par définition :

où bien,

Remarque

Ce paramètre vous permettra de déterminer, par exemple, quelle quantité de puissance nette sera radiée ou absorbée par l’antenne, compte tenu du désaccord d’impédance

c’est-à-dire	(dBW)) – Réflexion loss (dB) = (dBW)

Rappel : Une soustraction en dB équivaut à une division des nombres correspondants.

d’où	 en watt   (dBW) – Réfl(dB) = (dBW)

Puisque le SWR, le return loss de même que la réflexion loss s’exprime à partir du coefficient de réflexion, un monogramme spécialement conçu à cet effet nous permet d’évaluer graphiquement trois des paramètres à partir d’un seul.